## Slide 1: VxLAN. EVPN L3
otus.ru

## Slide 3: Правила вебинара
Активно
участвуем
Задаем вопрос
в чат или голосом
Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу
Условные
обозначения
Индивидуально
Время, необходимое
на активность
Пишем в чат
Говорим голосом
Документ
Ответьте себе или
задайте вопрос

## Slide 4: Маршрут вебинара
L3 архитектуры
Модели IRB
Anycast GW
ARP Suppression
Практика
Рефлексия

## Slide 5: Цели вебинара
1. | Разобрать L3 функционал в VxLAN EVPN и соответствующие фичи
После занятия вы сможете

## Slide 6: L3 архитектуры

## Slide 7: Bridged Overlay
Шлюз по умолчанию и маршрутизация вне фабрики
Сервис – L2 свитч
Сегментация на уровне VLAN
Преимущества
Сегментация
Простота
Недостатки
Неоптимальность следования трафика
Нет ARP Suppression

## Slide 8: Edge-Routed Bridging
Шлюз по умолчанию и маршрутизация на VTEP
Сервис – L3 свитч (MLS)
Сегментация на уровне VRF
Преимущества
Оптимальность следования трафика
ARP Suppression
Недостатки
Более дорогое оборудование

## Slide 9: Модели IRB (Integrated Routing and Bridging)

## Slide 10: Asymmetric IRB
Маршрутизация на ingress VTEP
На egress VTEP только коммутация
Асимметричность – разные VNI на разных направлениях одного потока
На всех VTEP должны быть сконфигурированы все VLAN-VNI
VRF-Lite
Плюсы:
Низкая задержка (TTL -1)
Простота конфигурации
Минусы:
Плохая масштабируемость

## Slide 11: Asymmetric IRB Type-2 Routes
Передается два Type-2 маршрута
Один – только MAC
Второй – MAC-IP (ARP-запись)
Связка MAC-IP добавляется в ARP-Cache*
*У Cisco как всегда «свой путь» и это там не поддерживается

## Slide 12: Symmetric IRB
Маршрутизация на ingress VTEP и на egress VTEP
Симметричность – один L3VNI на разных направлениях одного потока
Маршрутизация через IP-VRF, настройки VLAN-VNI не должны быть одинаковы на всех VTEP фабрики
В одном IP-VRF может быть несколько MAC-VRF (общий L3VNI)
Полноценный VRF
Плюсы:
Лучше масштабируемость
Проще интеграция с
внешним миром
Минусы:
Выше задержки (TTL -2)

## Slide 13: Symmetric IRB Type-2 Routes
Передается два Type-2 маршрута
Один – только MAC
Второй – MAC-IP (ARP-запись)
Связка MAC-IP добавляется в ARP-Cache и в таблицу маршрутизации
MAC-IP содержит Data Plane информацию как для MAC-VRF (L2VNI) так и IP-VRF (L3VNI)
MAC-IP содержит RT как для MAC-VRF, так и для IP-VRF
MAC-IP содержит Router MAC для маршрутизации (DST_MAC между двумя IP-VRF)

## Slide 15: Anycast Gateway

## Slide 16: Виртуализация шлюза по умолчанию
Единый Default GW на всех leaf коммутаторах (Virtual IP)
Единый MAC адрес шлюза по умолчанию (Virtual MAC)
Для L3 обмена в EVPN передается реальный MAC

## Slide 17: ARP Suppression

## Slide 18: ARP Suppression
Уменьшение BUM
VTEP перехватывает ARP пакеты подключенных хостов
Если в EVPN есть соответствующий Type-2 – ответить на запрос (ARP Spoofing)
Если нет – broadcast в фабрику

## Slide 19: Практика

## Slide 20: Конфигурация VxLAN
Конфигурация VRF, AGW
vlan 999
name L3_VNI
vn-segment 100999
!
interface nve1
member vni 100999 associate-vrf
!
interface Vlan999
no shutdown
vrf member OTUS
ip forward
vrf context OTUS
vni 100999
rd auto
address-family ipv4 unicast
route-target both auto
route-target both auto evpn
fabric forwarding anycast-gateway-mac 0000.0000.9999
!
interface Vlan10
no shutdown
vrf member OTUS
ip address 10.10.10.254/24
fabric forwarding mode anycast-gateway
!
interface Vlan20
no shutdown
vrf member OTUS
ip address 20.20.20.254/24
fabric forwarding mode anycast-gateway
interface nve1
member vni 10010
suppress-arp
member vni 10020
suppress-arp

## Slide 21: Рефлексия

## Slide 22: Вопросы для проверки
Что такое L3VNI и зачем оно нужно?
В чем основное преимущество модели Symmetric IRB?
Зачем использовать виртуальный MAC шлюза для Anycast GW?

## Slide 23: Следующий вебинар
«VxLAN. vPC»
Ссылка на вебинар будет
в ЛК за 15 минут
Материалы
к занятию в ЛК — можно изучать
Обязательный материал обозначен красной лентой

## Slide 24: Заполните, пожалуйста, опрос о занятии Спасибо за внимание!